Vorbereitung des EEPROM (zum umflashen von MR/PR11 Bündelfunkgeräten) ohne Eingriff in die Gerätehardware

Vorteile:

Externe Programmiergeräte werden nicht benötigt.

Keine Lötkentnisse erforderlich.

Das Funkgerät braucht nicht mehr geöffnet zu werden.

Es ist wie folgt,vorzugehen:

- Winparam starten und Daten auslesen

Winparam macht folgende Abfragen (PC-Aussendungen sind rot, Funkgeräte-Aussendungen sind blau, meine Kommentare grün):

?

FEC0                                            ; Funkgerät sendet Passwort

PW 8F3A4   				; PC sendet Passwort zurück

MELP Monitor

Version   :B120

Unit Type :1

Userlevel :4

>                                                   ; Funkgerät ist im Programmiermodus

ER 0 4     				; E(EPROM) R(ead) 0(Adresse) 4(Anzahl)

EEPROM 0000: 07 69 28 58

>

ER 18 5

EEPROM 0018: 76 92 74 27 81

>

ER F4 8

EEPROM 00F4: 90 01 B8 01 90 01 B8 01

>

EW F4 90                                       ; Schreiben auf Adresse 00F4

EW F6 B8                                      ; E(EPROM) W(rite) F6 (Adresse) B8 (Datenbyte)

EW F8 90

EW FA B8

Damit ergibt sich folgende Programmierweise:

- wie oben WINPARAM starten und Auslesen (PRMREdit geht auch)

- WINPARAM schließen (Funkgerät bleibt im Programmiermodus)

- Terminalprogramm (z.B. I33TERM) starten und Schnittstellenparameter

- 19200,8,N,1 einstellen (Zeilenende nur CR)

- Enter drücken, Funkgerät muß mit > antworten (kommt ein *, war das Passwort beim Einloggen falsch)

- jetzt kann man mit der Befehlsfolge:

EW F4 90

EW F6 B8

EW F8 90

EW FA B8

- die Frequenz ändern

- die Trunking- Nummer ändert man dann mit folgender Befehlsfolge

EW 08 00

EW 09 00

EW 0A 00

EW 0B 00

EW 0C 00

EW 0D 00

- jetzt nochmal WINPARAM laufen lassen, damit die Checksumme neu generiert wird

- dann den weiteren Anweisungen auf der Homepage folgen

Viel Erfolg !